УТВЕРЖДАЮ:                                                                                                                      Приложение1

к договору №__/07 от ________ 2007

_________________                                                             является неотъемлемой частью договора

Задание на выполнение Объемно-пространственной модели

строительства административного корпуса по адресу:

г.Санкт-Петербург, _______________________.

1. Основание для проектирования      Письмо-запрос на выполнение проектных работ

№________ от ______________г.

Разрешительное письмо КГА №  _____________________ от

от _____.2007г.

2. Адрес строительства                        С-Петербург, ___________________р-н,__________пр., д.___

3. Заказчик                                             ООО ___________

4. Генпроектировщик                           Проектная фирма ООО  «К – 7»

5. Генподрядчик                                     ____________________________________________

6 .Стадийность проектирования          1 стадия  - Объемно-пространственная модель строительства административного комплекса

7. Вид строительства                            Новое строительство и реконструкция

8. Характеристика объекта             Здание прямоугольное в плане 1- 2-х-этажное с мансардным этажом с размерами ________ м

Площадь участка в границах отвода территории –  ___ га

Площадь застройки  -  ___ м2

Строительный объем  -____ м3 -   выше 0.000,

- ___ м3 -  ниже 0.000

Общая площадь комплекса – ___ кв.м.

Кабинетов – _

Персонал – __ чел

Предусмотреть бытовые помещения и душевые.

Фундаменты – сборные ж\б

Цоколь – Н ___ мм

Стены – навесные сэндвич-панели

Перекрытия – сборные ж\б плиты и монолитные участки

Перегородки – из гипсобетона и гипрок по каркасу со звукоизоляцией

Кровля  – скатная, совмещенная, мансардная с наружным  водостоком, стропила – металлический двутавр, окрытие - металлочерепица

Лестницы  –  железобетонные  сборные по металлическим косоурам и монолитные с отделкой

Окна и витражи – стеклопакет и одинарное стекло.

9. Основные требования к                    Определены в соответствии с утвержденными

составу объектов и помещений           предложениями и ТХ-схемой заказчика:

Административный корпус:

1-й этаж - лестничный холл, кабинеты, коридоры,  подсобные и бытовые помещения персонала, с\у.

мансардный этаж – офисные помещения с с\у и лестницей

Складские корпуса – склады макулатуры

Вспомогательные объекты

Котельная

Территория с ограждением

10. Основные требования к                  В  соответствии  с  ТЗ  и  ТУ.

Инженерному оборудованию        Водоснабжение – холодное - от городских сетей

Отопление – электро-обогревателями, размещаемыми на

стенах под окнами

Горячее водоснабжение от электро-бойлера типа «Термекс»

Канализация – в городскую систему коммунально-бытовой канализации

Сброс поверхностных стоков в систему коммунально-дожде-

вой канализации.

Вентиляция – с естественным притоком в вентканалы

Электроснабжение – от городских сетей в количестве 100 кВт

Слаботочные устройства – от городских сетей - телефонных номеров – 2 номера

Телевидение: кабельное, спутниковое

Пожарная и охранная сигнализация - \ выполняется по отдельному договору специализированной организацией \

12. Внешняя и внутренняя отделка    В соответствии с требованиями Заказчика

- внешняя отделка -   фасады из сэндвич-панелей с горизонтальным членением с различной окраской фасадными красками

- внутренняя отделка - полы- изосостойкий офисный линолеум и керамическая плитка в «мокрых» помещениях, потолки –  подвесные  и  подшивные  типа «Армстронг» с вмонтированными светильниками,

- стены с оклейкой текстурными и рулонными материалами с

окраской водными красителями,

- оконные блоки – стеклопакет и дополнительное стекло, мансардные окна типа «Velux», подоконные доски – типа «Постформинг»,

дверные блоки – МДФ и остекленные с

фабричным покрытием,

сантехника – по каталогам

12. Состав проектных материалов        В  объеме   необходимом  для  подачи

- Генплан участка с расчетом парковочных мест

- Архитектурные решение-планы, фасады, разрезы

- Перспективные визуализации

- Аннотация

13. Согласование проектной                 Проектные   материалы   согласовываются  с   Заказчиком.

документации                                  Заказчиком при участии Проектировщика  проект

передается Генпроектировщику, выполняещему Проект

Планировки .

Оплата ТУ, заключений и согласований  производится

Заказчиком по отдельным счетам

14. Сроки проектирования                    В соответствии с договором – 2 месяца

15. Сроки строительства                        2007  г. IV квартал - начало.

16. Особые условия                                Состав и содержание разрабатываемых материалов принять

в соответствии со СНиП 11-01-95

Планировку и основные технические решения в процессе  разработки согласовывать с Заказчиком

До  начала   выполнения проектных работ Заказчик   выдает:

- Разрешительное письмо КГА на разработку Проекта Планировки и объемно-пространственной модели.

- Геосъемку  М 1 : 500 в границах необходимых для разработки с подземными сетями и экспликацией колодцев не позднее 2006 г. Треста ГРИИ с ПГП и красными линиями квартала

- Типологию применяемых строительных, отделочных и кровельных материалов

ЗАКАЗЧИК:                                                                 ПРОЕКТИРОВЩИК:

Генеральный директор                                                Главный архитектор

ООО ___________                                                       ООО  " К - 7 "

___________________________    ________            __________________________А.А. Серов